# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАМЭК-ВС»

(АО «РАМЭК-ВС»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

АУДИО-ВИДЕО КОНТРОЛЯ

«СОКОЛ»

Руководство администратора

Листов 72

2018 г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит сведения о структуре программы, используемых технических средствах, порядке проверки и сообщениях пользователю для обеспечения функционирования программного обеспечения комплекса аудио-видео контроля для конкретного должностного лица при использовании в программно-аппаратном комплексе аудио-видео контроля «Сокол».

Все требования и рекомендации, изложенные в настоящем документе, к работе, надежности и максимального срока службы изделия являются обязательными для обеспечения постоянной готовности изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ 											2

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 								4

1.1. Назначение и состав устройства 							4

1.2. Ознакомление с устройством 								6

1.3. Регистрация в системе 									6

1.4. Работа с интерфейсом 									6

2. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 								9

2.1. Вход в программу 										9

2.2. Начальное окно «Текущее состояние» 						13

2.3. Работа с вкладкой «Видеофайлы» 							15

2.4. Работа с вкладкой «События» 								32

2.5. Работа с вкладкой «Пользователи» 							37

2.6. Работа с вкладкой «Настройки» 							47

2.7. Работа с функциональной кнопкой «Открыть дверь» 				56

2.8. Работа с вкладкой «Склад» 								57

2.9. Работа с функциональной кнопкой «Передать настройки» 			65

2.10. Завершение работы 									68

3. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 			69

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 									72

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Назначение и состав устройства

- Комплекс аудио-видео контроля предназначен:

- для синхронной фиксации аудио-видео окружающей обстановки с помощью носимых ПАВР (далее регистратор);

- для автоматизированного сбора данных с регистраторов, а также  хранения полученной информации заданное время.

- обеcпечения доступа к сохраненным данным;

- зарядки аккумуляторных батарей регистроаторов.

- Состав «Комплекса аудио-видео контроля»

- Терминал с установленным ПО;

- комплект регистраторов c аксессуарами;

- карта доступа (опционально).

- Терминал представляг собой стойку с сенсорным монитором, камерой, ИБП и специальными кредлами для  установки регистраторов. Также терминал оборудован считывателем карт доступа.  В терминале может быть установлено до 4 кредлов, каждый из которых расчитан на одновремменое подключение 6 регистраторов.  Кредлы расположены в специальном отсеке, который закрывается металлической дверцей с электромеханической защелкой. Терминал поставляется с установленным программным обеспечением, которое запускается автоматиски после влючения питания терминала.

- Комплект регистраторов  представляет собой набор регистраторов и аксессуаров, предназначенных для их крепления и зарядки. Число регистраторов в комплекте определяет заказчик.

- Терминал может быть запрограммирован для работы с  картами доступа, имеющимися у пользователя, или с картами входящими в комплект.

- ПО комплекса аудио-видео контроля в части работы с администратором обеспечивает следующий функционал:

- администрирование пользователей Терминала;

- авторизацию пользователей с помощью пароля или электронной карты;

- поддержку низкочастотных proximity RIFD-карт доступа (125 кГц) различных производителей: HID, Indala, EM-Marine, Ангстрем;

- ведение электронного журнала, в котором фиксируются события  авторизации пользователей, выдачи и возврата регистраторов;

- управление контрольной видеокамерой терминала, которая делает автоматические фотографии во время доступа к регистратору и хранение этих фотографий в журнале;

- выгрузку медиафайлов из возвращенного пользователем регистратора в хранилище с фиксацией событий в журнале;

- выдачу регистратора  пользователю с разблокировкой замка дверцы терминала и световой индикацией на шасси в позиции,  предназначенной для выдачи регистратора;

- возврат регистратора с разблокировкой замка дверцы терминала и световой индикацией на шасси о правильном приеме регистратора;

- мониторинг свободного места на диске сервера, удаление медиафайлов по определенным правилам;

- отображение текущего состояния регистраторов, включая их расположение на шасси, а также статуса завершения заряда и выгрузки файлов;

- синхронизацию текущего времени и настроек регистраторов;

- просмотр и редактирование медиафайлов;

- интерфейс, обеспечивающий полнофункциональное управление терминалом через сенсорный монитор (пальцем).

- Ознакомление с устройством

Перед началом работы пользователю необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией видеорегистратора и терминала.

- Регистрация в системе

Работа с терминалом возможна только для авторизованных пользователей. Следовательно, учетная запись пользователя должна быть заведена в систему администратором до начала работы.

При первом запуске терминала в системе присутствует одна  предустановленная учетная запись: логин – admin, пароль – символ «пробел». Первый сеанс работы должен начинаться входом в систему с этим логином  и паролем. Затем в терминале вводиться необходимое количество учетных записей администраторов и пользователей. После ввода  новых пользователей пароль в ученой записи «admin» целесообразно поменять.

При необходимости учетную запись пользователя можно  связать с RFID картой доступа. В качестве таких карт могут быть использованы пропуска СКУД или специально купленные RFID-метки. Привязка карт к учетной  записи осуществляется в специальной форме «Карточка пользователя» и требует в заданный момент приложить карту пользователя к считывающему устройству терминала.

- Работа с интерфейсом

Управления терминалом осуществляется с помощью сенсорного монитора.  Пользователь терминала может использовать интуитивно понятные элементы управления:

- кнопки –  – управление осуществляется путем однократного нажатия;

- полосы прокрутки –  – управление осуществляется путем нажатия на ползунок полосы прокрутки и перетаскивания его в нужном направлении;

- выделение одного или нескольких элементов в таблице –  – осуществляется путем однократного нажатия по нужной строке до изменения цвета заливки на с белого на синий, и перетаскивания при необходимости выделить больше элементов в нужном направлении;

- поле ввода данных –  – управление осуществляется путем однократного нажатия по области поля ввода до появления экранной клавиатуры в нижней части терминала.

Ввод данных осуществляется путём нажатия на «виртуальные кнопки» экранной клавиатуры.

Переключение символов и изменение раскладки клавиатуры происходит при помощи управляющей кнопки .

Компоненты и элементы управления клавиатуры

|  | Наименование объекта ввода данных |
| --- | --- |

|  | Поле ввода данных |
| --- | --- |

|  | Цифры/символы |
| --- | --- |

|  | Буквы/символы |
| --- | --- |

|  | Кнопки «Вперед» и «Назад» – перемещение курсора вправо или влево вдоль текста |
| --- | --- |

|  | Символы, специальные знаки |
| --- | --- |

|  | Кнопка «Удалить» – удаление символа слева от курсора |
| --- | --- |

|  | Кнопка «Ввод» |
| --- | --- |

|  | Кнопка «Пробел» |
| --- | --- |

|  | Кнопка «Выход» |
| --- | --- |

|  | Управляющая кнопка верхнего регистра – переход на строчные буквы, изменение назначения других кнопок |
| --- | --- |

|  | Управляющая кнопка – переход на русскую/английскую раскладку клавиатуры |
| --- | --- |

Для подтверждения введенных данных требуется нажать на кнопку .

Набранный текст при этом попадает в текущую позицию курсора в поле ввода данных, а экранная клавиатура сворачивается.

Для отмены введённых данных пользователю требуется нажать                         на кнопку .

- АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

- Вход в программу

Для входа в программу администратору необходимо подойти к терминалу и убедиться, что он находится в рабочем состоянии.

На экране должно отображаться диалоговое окно приглашения к началу работы.

    - Вход с помощью карты доступа

Для входа в программу с помощью карты доступа администратору необходимо приложить карту к считывателю.

В случае успешного распознавания карты доступа на экране отобразится окно «Текущее состояние», в котором расположено главное меню программы.

    - Вход с помощью логина и пароля.

При отсутствии карты доступа администратору необходимо нажать на экране на кнопку  – «Клавиатура» и в отобразившемся окне «Вход без карты» ввести персональный логин и пароль с помощью появившейся после нажатия на строки «Логин» или «Пароль» экранной клавиатуры.

Для подтверждения введенных данных требуется нажать на кнопку .

Для сброса введённых данных и исчезновения экранной клавиатуры администратору требуется нажать на кнопку .

После ввода персональных данных для входа в программу администратору необходимо нажать на кнопку .

Для отмены ввода и возврата в меню начала работы администратору требуется нажать на кнопку .

Внимание!

1) При неправильно введённом логине или пароле на экране высветится сообщение об ошибке.

2) В случае приложения к считывателю незарегистрированной карты доступа на экране высветится сообщение об ошибке.

- Начальное окно «Текущее состояние»

В случае успешной авторизации с помощью карты или логина для привилегированного пользователя на экране отобразится начальное окно «Текущее состояние», в котором расположено главное меню программы.

Начальное окно программы «Текущее состояние» содержит две основных рабочих области:

- в левой рабочей области расположена панель навигации по основным вкладкам программы с функциональными кнопками;

- в центральной рабочей области отображается текущее состояние регистраторов.

- Элементы управления левой рабочей области окна «Текущее состояние» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Элементы управления окна «Текущее состояние»

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Видеофайлы | Используется для перехода в режим работы с загруженными фото и видеофайлов |
|  |  | События | Используется для перехода в режим в режим работы с системными событиями |
|  |  | Пользователи | Используется для перехода в режим администрирования пользователей |
|  |  | Настройки терминала | Используется для перехода в режим настроек и обучения |
|  |  | Открыть дверь | Используется для открытия электромагнитной защелки двери |
|  |  | Дверь открыта | Используется для индикации открытой двери |
|  |  | Склад | Используется для перехода в режим работы с информацией о местонахождении регистраторов |
|  |  | Настройки | Используется для передачи настроек регистраторов |
|  |  | Назад | Используется для завершения текущего сеанса |

- На главной рабочей области в графическом виде отображается наличие регистраторов в шасси и их текущее состояние, в том числе индикация заряда батареи, загрузки файлов и передачи настроек системы.

Ниже приведена цветовая схема индикации текущего состояния регистраторов (опционально).

Таблица 2 – Цветовая индикация текущего состояния регистраторов

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Зарядка АКБ | - процесс завершен - в работе |
|  | Загрузка файлов |  |
|  | Передача настроек | - процесс завершен - более 2-х параметров передано с ошибкой - нет ответа |

- Работа с вкладкой «Видеофайлы»

Для перехода во вкладку «Видеофайлы» администратору требуется нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области окна «Текущее состояние».

На экране появится окно, отображающее таблицу с перечнем загруженных с регистраторов медиафайлов.

Окно вкладки «Видеофайлы» содержит:

- верхнее меню, в котором расположены поля фильтров поиска;

- основную рабочую область, в которой располагается интерактивная таблица, отображающая список названий всех загруженных с регистраторов фото и видеофайлов, а также заметки к ним;

- левую рабочую область, в которой располагаются панель навигации с функциональными кнопками.

- Атрибуты интерактивной таблицы, расположенной в основной рабочей области вкладки «Видеофайлы», приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Атрибуты вкладки «Видеофайлы»

| № п/п | Название атрибута | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | Дата | Дата создания медиафайла. Заполняется системой автоматически |
|  | Пользователь | ФИО пользователя регистратора, произведшего запись данного медиафайла. Заполняется системой автоматически |
|  | Отдел | Наименование отдела пользователя. Заполняется системой автоматически из «Карточки пользователя» |
|  | Подразделение | Наименование подразделения пользователя. Заполняется системой автоматически из «Карточки пользователя» |
|  | Файл | Название загруженного файла. Заполняется системой автоматически |
|  | Заметки | Комментарий к медиафайлу. Добавляется администратором или Заполняется системой автоматически в случае сохранения фрагмента или стоп-кадра медиафайла. Автоматически дублируется в столбце «Заметки» во вкладке «События» |

    - В верхнем меню вкладки «Видеофайлы» расположены поля фильтров поиска.

В поле «Поиск» при помощи экранной клавиатуры администратор может ввести произвольный текстовый фрагмент. После ввода в интерактивной таблице будет отображен список файлов, атрибуты которого содержат введённый фрагмент.

Поле «Пользователь» при нажатии на кнопку  позволяет выбрать из выпадающего списка нужное ФИО пользователя. При этом в интерактивной таблице будут отображены только записанные данным пользователем медиафайлы.

Для полей «Отдел» и «Подразделение» при вводе с экранной клавиатуры произвольного текстового фрагмента по аналогии отбираются только те медиафайлы, в атрибутах «Отдел» и «Подразделение» которых встречается введенный фрагмент.

Администратор имеет возможность использовать фильтры поиска по дате и времени.

Левое поле отображает начальную дату, правое поле – конечную. Нужный диапазон дат можно выбрать из уже предложенных, либо ввести  с помощью календаря.

Для этого необходимо нажать на кнопку   и выбрать из выпадающего календаря нужную дату.

Также администратор имеет возможность устанавливать фильтры, отображающие строки, содержащие только фото или видеофайлы.

Установка галочки слева от поля «Видео» приведет к срабатыванию фильтра, скрывающего в таблице название всех файлов, содержащих фото.

Установка галочки слева от поля «Фото» приведет к срабатыванию фильтра, скрывающего в таблице название всех файлов, содержащих видео.

Примечание.

Если в фильтрах задано более одного параметра, программой будут отображены строки, удовлетворяющие одновременно всем введенным параметрам.

Для сброса всех фильтров поиска к предустановленному состояния администратору необходимо нажать на кнопку  расположенную в левой рабочей области вкладки «Видеофайлы».

    - Элементы управления левой рабочей области вкладки «Видеофайлы» приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Элементы управления вкладки «Видеофайлы»

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сброс фильтров | Используется для сброса параметров всех фильтров к предустановленному состоянию |
|  |  | Воспроизведение | Используется для воспроизведения и редактирования выделенного в таблице медиафайла |
|  |  | Комментарий | Используется для ввода комментария к выделенной строке |
|  |  | Прикрепить | Используется для прикрепления фото и видеофайлов к отчету |
|  |  | Загрузка | Используется для выгрузки прикрепленных фото и видеофайлов на съёмный диск |

      - Для перехода в режим просмотра и редактирования загруженных медиафайлов администратору необходимо выбрать строку с нужным фото или видеофайлом, а затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Видеофайлы».

На экране в режиме предпросмотра откроется  выбранный медиафайл.

В данном режиме администратор может посмотреть медиафайл с возможностью коррекции громкости и скорости воспроизведения.

Элементы управления режима просмотра и редактирования медиафайлов приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Элементы управления режима просмотра и редактирования файлов

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Старт* | Используется для начала воспроизведения видеофайла |
|  |  | Пауза* | Используется для перехода в режим покадрового просмотра |
|  |  | Покадровый просмотр вперед* | Используется для покадрового просмотра вперед |
|  |  | Покадровый просмотр назад* | Используется для покадрового просмотра назад |
|  |  | Шаг ускорения/замедления воспроизведения* | Используется для изменения скорости воспроизведения |
|  |  | Громкость* | Используется для отключения громкости |
|  |  | Громкость отключена* | Используется для включения громкости |
|  |  | Продолжительность видеофайла* | Показывает текущую и максимальную продолжительность видеофайла |
|  |  | Ползунок* | Верхний ползунок используется для перехода вдоль медиафайла, нижний ползунок используется для уменьшения/увеличения громкости |
|  |  | Стоп-кадр* | Используется для сохранения определённого кадра из видеофайла |
|  |  | Маркер* | Используется для выделения начала и окончания фрагмента видеофайла для его последующего сохранения |
|  |  | Вырезать* | Используется для сохранения выделенного фрагмента видеофайла |
|  |  | Полноэкранный режим | Используется для перехода в полноэкранный режим |
|  |  | Режим предпросмотра | Используется для перехода в режим предпросмотра |
| * – доступно только при просмотре и редактировании видеофайлов |

2.3.3.1.1. Для выбора шага ускорения или замедления воспроизведения видеофайла администратору необходимо нажать на кнопку  в строке изменения скорости воспроизведения и выбрать из выпадающего списка нужное значение.

2.3.3.1.2. Для покадрового просмотра видеофайлов администратору необходимо нажать на кнопку , а затем нажимать кнопку  для покадрового просмотра вперед или кнопку  для покадрового просмотра назад. При этом просмотр будет осуществляться в соответствии с установленным шагом воспроизведения видеофайла.

Для перехода в стандартный режим воспроизведения видеофайла администратору необходимо нажать на кнопку .

2.3.3.1.3. Для редактирования медиафайла администратору необходимо перевести его в полноэкранный режим, нажав на кнопку .

Для выхода из полноэкранного режима администратору необходимо нажать на кнопку .

2.3.3.1.4. Для сохранения определённого кадра из видеофайла администратору необходимо начать воспроизведение файла и при необходимости нажать на кнопку .

Стоп-кадр будет автоматически сохранен системой.

На экране отобразится сообщение о сохранении выбранного кадра.

Сохранённое фото отобразится во вкладках «Видеофайлы» и «События» в виде файла с уникальным именем, автоматически сгенерированным системой с указанием в поле «Заметки» информации о названии файла-первоисточника и времени в хронометраже видеозаписи которой был сделан данный кадр.

2.3.3.1.5. Для сохранения определенного фрагмента видеофайла администратору необходимо начать воспроизведение файла, а затем выделить начало и окончание нужного фрагмента последовательным нажатием                 кнопки .

Для сохранения выделенного фрагмента администратору необходимо нажать на кнопку . Фрагмент будет автоматически сохранен системой.

На экране отобразится сообщение о сохранении выбранного фрагмента видеофайла.

Сохранённый фрагмент отобразится во вкладках «Видеофайлы» и «События» в виде файла с уникальным именем, автоматически сгенерированным системой с указанием в поле «Заметки» информации о названии видеофайла-первоисточника и времени в хронометраже видеозаписи, в которой был сделан данный фрагмент.

Для закрытия медиафайла и выхода из режима воспроизведения необходимо повторно нажать на кнопку .

      - Для того чтобы ввести комментарий к медиафайлу, администратору необходимо выбрать строку (или строки), выделить ее однократным нажатием, а затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Видеофайлы».

На экране отобразится окно для ввода комментария к выделенному файлу с помощью экранной клавиатуры.

Для сохранения введенной информации пользователю необходимо нажать на кнопку .

Комментарий будет применен ко всем выбранным строкам.

Для отмены ввода и возврата во вкладку «Видеофайлы» пользователю требуется нажать на кнопку .

      - Во вкладке «Видеофайлы» администратор может отметить фото и видеофайлы для выгрузки на съемный носитель информации с USB-интерфейсом.

В процессе выгрузки будет автоматически создан текстовый файл отчета report.txt, в котором содержится список выгруженных файлов с указанием ФИО пользователя регистратора, на котором была совершена запись, датой выгрузки, размером файла и комментариями к нему.

До начала выгрузки пользователь должен подготовить чистый (без информации) съемный  носитель информации с USB-интерфейсом.

Процесс выгрузки осуществятся следующим образом: администратор выделяет необходимое количество файлов и начинает выгрузку, следуя указаниям на экране.

Внимание!

Нельзя выбирать для отчета большее количество файлов, чем позволяет объем съемного носителя.

Для выбора строк в отчет необходимо однократным нажатием выделить строку с нужным файлом и затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Видеофайлы».

После выбора последнего файла для загрузки требуется нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Видеофайлы».

Система предложит сохранить выбранные для отчета файлы на съемный диск. Появится окно «Диски». В этот момент администратору необходимо вставить съемный носитель в гнездо USB терминала, расположенное в отсеке для регистраторов, и дождаться его отображения в окне «Диски».

Администратору необходимо выбрать значок, а затем нажать на кнопку .

Для отмены ввода и возврата во вкладку «Видеофайлы» администратору требуется нажать на кнопку .

После подтверждения выбора диска на экране появится окно «Отчет», отображающее выгрузку выбранных файлов на съемный диск с указанием процента загрузки в нижней строке.

Для отмены выгрузки и возврата во вкладку «Видеофайлы» администратору требуется нажать на кнопку .

Появится окно подтверждения прерывания загрузки файлов.

Для  подтверждения  прерывания  загрузки  администратору  требуется

нажать на кнопку .

Для отмены действия и возврата к выгрузке файлов необходимо нажать на кнопку .

После корректной выгрузки файлов на экране отобразится окно вкладки «Видеофайлы».

Внимание!

1) Выгрузка файлов может занять продолжительное время. Для корректного завершения работы не вынимайте съемный носитель до окончания загрузки.

2) Все    отмеченные   администратором   файлы   для   выгрузки    в   отчет (помечены символом «» в таблице) сохраняются до конца сеанса.

После завершения сеанса выделение снимется.

Для выхода в начальное окно «Текущее состояние» администратору требуется нажать на кнопку .

2.4. Работа с вкладкой «События»

Для перехода во вкладку «События» администратору требуется нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области окна «Текущее состояние».

На экране появится окно, отображающее журнал событий системы.

Окно вкладки «События» содержит:

- верхнее меню, в котором расположены поля фильтров поиска;

- основную рабочую область, в которой располагается интерактивная таблица, отображающая журнал авторизации, системные события, перечень загруженных пользователями файлов и заметки к ним;

- левую рабочую область, в которой располагаются панель навигации с функциональными кнопками.

- Атрибуты системных событий интерактивной таблицы, расположенной в основной рабочей области вкладки «События», приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Атрибуты вкладки «События»

| № п/п | Название атрибута | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | Дата | Дата системного события. Заполняется системой автоматически |
|  | Пользователь | ФИО пользователя регистратора, произведшего системное событие. Заполняется системой автоматически |
|  | Событие | Системное событие: вход, выход, получение регистратора, возврат регистратора, загрузка файла, сохранение фрагмента или стоп-кадра медиафайла. Заполняется системой автоматически |
|  | Файл | Название загруженного файла или файла с фотографией пользователя, снятой при входе в систему. Заполняется системой автоматически |
|  | Заметки | Комментарий к системному событию или медиафайлу. Добавляется администратором или Заполняется системой автоматически в случае сохранения фрагмента или стоп-кадра медиафайла. Комментарии к загруженным файлам автоматически дублируются в столбце «Заметки» во вкладке «Видеофайлы» |

2.4.2. В верхнем меню вкладки «События» расположены поля фильтров поиска.

Поле «Событие» позволяет администратору использовать фильтр для выбора строк, содержащих конкретное событие. Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать из выпадающего списка нужное событие.

Поле «Пользователь» позволяет администратору использовать фильтр для выбора строк, содержащих информацию по конкретному пользователю. Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать из выпадающего списка нужного пользователя.

Администратор имеет возможность использовать фильтры поиска по дате и времени. Левое поле отображает начальную дату, правое поле – конечную. Нужный диапазон дат можно выбрать из уже предложенных, либо ввести  с помощью календаря.

Для этого необходимо нажать на кнопку  и выбрать из выпадающего календаря нужную дату.

Примечание.

Если в фильтрах  задано   более   одного   параметра,   программой   будут

отображены строки, удовлетворяющие одновременно всем введенным параметрам.

Для  сброса   всех   фильтров   поиска  к  предустановленному   состоянию

администратору необходимо нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «События».

    - Элементы управления левой рабочей области вкладки «События» приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Элементы управления вкладки «События»

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сброс фильтров | Используется для сброса параметров всех фильтров к предустановленному состоянию |
|  |  | Воспроизведение | Используется для воспроизведения и редактирования выделенного в таблице медиафайла |
|  |  | Комментарий | Используется для ввода комментария к выделенной строке |

      - Для просмотра и редактирования загруженных фото и видеофайлов администратору необходимо нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «События».

На экране в режиме предпросмотра откроется выбранный медиафайл.

Порядок работы в режиме просмотра и редактирования загруженных медиафайлов во вкладке «События» аналогичен порядку работы в том же режиме во вкладке «Видеофайлы».

      - Для того чтобы ввести комментарий к событию, администратору необходимо выбрать строку (строки), выделить ее однократным нажатием, а затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «События».

На экране отобразится окно для ввода комментария к выделенному событию с помощью экранной клавиатуры.

Для сохранения введенной информации пользователю необходимо нажать на кнопку .

Комментарий будет применен ко всем выбранным строкам.

Для отмены ввода и возврата во вкладку «События» пользователю требуется нажать на кнопку .

Для выхода в начальное окно «Текущее состояние» администратору требуется нажать на кнопку .

2.5. Работа с вкладкой «Пользователи»

Для перехода во вкладку «Пользователи» администратору требуется на кнопку , расположенную в левой рабочей области окна «Текущее состояние».

На экране появится окно, отображающее перечень введенных ранее пользователей.

Окно вкладки «Пользователи» содержит:

- основную рабочую область, в которой располагается интерактивная таблица, отображающая список всех пользователей системы;

- левую рабочую область, в которой располагаются панель навигации с функциональными кнопками.

    - Вкладка «Пользователи» используется для просмотра и редактирования информации по пользователям  регистраторов,  установления прав и регистрации карт доступа в программу.

Атрибуты интерактивной таблицы, расположенной в основной рабочей области вкладки «Пользователи», приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Атрибуты вкладки «Пользователи»

| № п/п | Атрибуты | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | ФИО | ФИО пользователя регистратора. Обязательно для заполнения администратором |
|  | Логин | Имя пользователя (логин). Обязательно для заполнения администратором |
|  | Отдел | Наименование отдела пользователя. Добавляется или изменяется администратором в случае необходимости |
|  | Подразделение | Наименование подразделения пользователя. Добавляется или изменяется администратором в случае необходимости |
|  | Права доступа | Выданные пользователю права доступа. Обязательно для заполнения администратором |

    - Элементы управления левой рабочей области вкладки «Пользователи» приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Элементы управления вкладки «Пользователи»

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Добавить | Используется для ввода новых пользователей |
|  |  | Удалить | Используется для удаления пользователей |
|  |  | Редактировать | Используется для редактирования информации о ранее введенных пользователях |

      - Для добавления нового пользователя администратору необходимо нажать кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Пользователи».

На экране появится окно «Карточка пользователя», в котором необходимо ввести данные нового пользователя:

| Фамилия | обязательный параметр |
| --- | --- |
| Имя | необязательный параметр |
| Отчество | необязательный параметр |
| Логин | обязательный параметр |
| Пароль | обязательный параметр |
| Отдел | необязательный параметр, динамическое поле (название и количество задается при инсталляции программы и может меняться от 0 до 10) |
| Подразделение |  |
| Права доступа | обязательный параметр |
| Задать карту допуска (при необходимости) | необязательный параметр |
| Фото | необязательный параметр |

        - Ввод и корректировка данных пользователя осуществляется при помощи экранной клавиатуры.

При вводе пароля администратор может настраивать видимость вводимых символов при помощи кнопок  и , расположенных в левой нижней части окна «Пароль».

        - Раздел «Карта доступа»

          - Для того чтобы зарегистрировать новую карту доступа администратору необходимо нажать на поле «Задать карту».

На экране отобразится диалоговое окно с предложением приложить карту к считывателю.

Администратору  необходимо  приложить  карту  к  считывателю.

После появления звукового сигнала карта будет прописана в системе, изображение карты в разделе «Карта доступа» изменится с                    на , а надпись «Задать карту» поменяется на                              «Удалить карту».

Если карта не будет приложена к считывателю в течение 5 секунд, программа вернется в окно «Карточка пользователя» без изменения.

          - Для того чтобы удалить заданную ранее карту доступа, администратору требуется нажать на поле «Удалить карту».

На экране отобразится сообщение» «Удалить карту пользователя?»

Для подтверждения удаления карты администратору необходимо нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

Примечание!

Если карта ранее была записана на другого пользователя, при ее закреплении система запросит подтверждение о перезаписи карты на нового пользователя.

Для подтверждения перезаписи карты администратору необходимо нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

2.5.2.1.3. В разделе «Фото» администратор может посмотреть или  установить при необходимости фотографию пользователя.

2.5.2.1.3.1. Для того чтобы прикрепить фотографию пользователя администратору необходимо подвести его к терминалу, затем войти в раздел «Фото», нажав на поле «Увеличить» под символом, и в появившемся окне нажать на кнопку  расположенную в правой нижней части окна.

Для того чтобы переснять фотографию администратору необходимо повторно нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

После прикрепления фотографии пользователя в окне «Карточка пользователя» символ   заменится на добавленную фотографию.

2.5.2.1.4. В разделе «Права доступа» администратор может установить права доступа пользователям, согласно выбранному статусу:

| Пользователь | Доступно только взятие/возврат регистратора. Отображаются только окна-подсказки для взятия/возврата регистраторов. Окно «Текущее состояние» не отображается |
| --- | --- |
| Оператор | Привилегированный пользователь. Доступен просмотр журнала событий и архива видеофайлов. Вкладки «Настройка», «Пользователи» в окне вкладки «Текущее состояние» заблокированы |
| Настройка пользователей | Привилегированный пользователь. Доступно администрирование пользователей. Вкладки «Видеофайлы», «События» и «Настройка» в окне вкладки «Текущее состояние» заблокированы |
| Администрирование | Привилегированный пользователь . Полный доступ ко всем вкладкам программы |

      - Для удаления пользователя администратору необходимо нажать на строку с нужным пользователем, выделить его и после этого выбрать             кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Пользователи».

Для подтверждения удаления пользователя администратору необходимо

нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

2.5.2.3. Для редактирования информации об уже имеющихся  пользователях администратору необходимо нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Пользователи» и внести необходимые изменения в появившемся окне «Карточка пользователя».

2.5.2.3.1. Для изменения пароля пользователя необходимо нажать на кнопку  «Сменить пароль» и в открывшемся окне ввести новый пароль.

Для подтверждения ввода администратору необходимо нажать на кнопку .

Далее программа попросит повторить ввод нового пароля.

Внимание!

При неверном повторном вводе нового пароля на экране отобразится сообщение об ошибке.

Для возвращения в окно «Карточка пользователя» администратору необходимо нажать на кнопку .

Далее для выхода в начальное окно «Текущее состояние» администратору требуется нажать на кнопку .

2.6. Работа с вкладкой «Настройки»

Для перехода во вкладку «Настройки» администратору требуется нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области окна «Текущее состояние».

На экране появится окно, отображающее настройки сервера.

Окно вкладки «Настройки» содержит:

- левую рабочую область, в которой располагаются панель навигации с функциональными кнопками;

- основную рабочую область, в которой отображаются таблица с настройками сервера, регистраторов и терминала при инициализации гнезд для хранения и зарядки регистраторов.

    - Элементы управления левой рабочей области вкладки «Настройки» приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Элементы управления вкладки «Настройки»

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настройки сервера | Используется для изменения настроек сервера |
|  |  | Настройки регистраторов | Используется для изменения настроек регистратора |
|  |  | Обучение | Используется для настройки терминала при инициализации гнезд для хранения и зарядки регистраторов |

    - В основной рабочей области администратор может вносить необходимые изменения в настройки сервера и устройств путем нажатия на кнопку  в нужной строке и выбора требуемых параметров из выпадающего списка либо с помощью экранной клавиатуры.

      - Для изменения настроек сервера администратору необходимо нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Настройки» и внести необходимые изменения в таблице вкладки.

На экране отобразится окно вкладки «Настройки сервера».

Элементы управления основной рабочей области вкладки «Настройки сервера» приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Элементы управления вкладки «Настройки сервера»

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Системное время | В данном поле настраивается текущая дата и время |
| Дней хранить файлы | Загруженные с регистраторов медиафайлы нельзя удалить вручную. Файлы будут удаляться автоматически через заданный в данном поле период времени. Для этого необходимо рассчитать количество свободного места на диске терминала так, чтобы оно превышало максимальный объем загруженных файлов на заданный период |
| Дней хранить журнал | Записи в журнале, а также изображения, фиксирующие действия с регистраторами нельзя удалить вручную. Записи будут удаляться автоматически через заданный в данном поле период времени. Для этого необходимо рассчитать количество свободного места на диске терминала так, чтобы оно превышало максимальный объем записей на заданный период |
| Минимальный остаток свободного пространства (Гб) | В данном поле устанавливается минимальный остаток на дисковом хранилище терминала, при котором система будет выдавать администратору предупреждения о нехватке свободного места в терминале и невозможности дальнейший работы |
| Максимальное время заряда | В данном поле задаётся время, после отсчета которого аккумулятор регистратора считается полностью заряженным и готовым к выдаче |
| Расширения изображений | В данном поле указываются расширения файлов, которые рассматриваются системой как изображения. Формат строки для корректной работы: *.jpg¦*.jpeg ¦*.png |
| Расширения видео | В данном поле указываются расширения тех файлов, которые рассматриваются системой как видеофайлы. Формат строки для корректной работы: *.mov¦*.avi ¦*.mp4 ¦*.mkv |
| Исключить пути | В данном поле указываются пути к видеофайлам на флэш-памяти регистратора, загрузку которых производить не требуется. Формат строки для корректной работы: TEMP |
| Места на диске | В данном поле указывается объем свободного места на диске терминала. Поле недоступно для редактирования и носит справочный характер |

      - Для изменения настроек регистратора администратору необходимо нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Настройки» и внести необходимые изменения в таблице вкладки.

На экране отобразится окно вкладки «Настройки регистратора».

Элементы управления основной рабочей области вкладки «Настройки регистратора» приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Элементы управления вкладки «Настройки регистратора»

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Тип устройства | Используемый тип регистратора |
| Разрешение | В данном поле указывается формат записи видео |
| Метка времени | Отображать/не отображать метку видео, дату/время и водяные знаки на медиафайлах |
| Микрофон | Включение/отключение микрофона во время записи |
| Формат даты | Настройка формата даты в метке времени |
| Фортам времени | Настройка времени в метке времени |
| Частота освещения | В данном поле устанавливается количество кадров в секунду |
| Циклическая запись | В данном поле для загруженных на регистратор медиафайлов устанавливается статус «только для чтения» |
| Длина файла | В данном поле устанавливается длительность одного фрагмента, из которых состоит запись регистратора |
| Режим записи | В данном поле устанавливается режим записи: режим буферизации или режим записи. Запись в режиме буферизации помогает экономнее использовать имеющийся объем памяти, поскольку файлы не сохраняются во встроенной памяти устройства. Файлы, сохраненные в режиме записи, будут перезаписаны при использовании функции циклической записи |
| Размер буфера | В данном поле устанавливается длительность буферизированной видеозаписи, которая хранит видео, снятое непосредственно до включения режима записи |
| Скрытный режим | В данном поле регистратор переключается в режим скрытой камеры. При включенном режиме скрытой работы отключены световые и звуковые индикаторы |
| ИК светодиод | В данном поле устанавливается принудительная или автоматическая активация инфракрасного светодиода. Примечание: при использовании инфракрасного светодиода записывается видео в оттенках серого. |
| Водяной знак | В данном поле устанавливается отображение водяного знака Transcend, обеспечивающего защиту от подделки видеозаписей |

Внимание!

1) При изменении настроек регистратора во вкладке «Настройки регистраторов» отключение параметра «Циклическая запись» приведет к следующему эффекту: все файлы, записанные на регистратор, получат статус «только для чтения» и не смогут быть удалены с регистратора никаким ПО. Загрузка файлов в архив будет происходить в штатном режиме, но место для новой записи очищаться не будет. Когда память устройства заполнится, оно перестанет записывать фото и видеофайлы. При этом включится сигнализация – регистратор будет выдавать два коротких звуковых сигнала через каждые 3 секунды. Для устранения неполадок администратору потребуется снова включить параметр «Циклическая запись».

2) Для получения более подробной информации о настройках регистратора необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации регистратора.

      - Для изменения настроек терминала администратору необходимо нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Настройки» и перейти в режим «Обучение портам».

На экране отобразится окно вкладки «Настройки терминала».

Во вкладке «Настройки терминала» администратор может провести обучение портам – инициализацию гнезд для хранения и зарядки регистраторов.

Обучение портам – это технологическая операция, выполняемая однократно в том случае, когда меняется шасси регистраторов.

Для начала обучения необходимо нажать на кнопку .

На экране отобразится окно с краткой инструкцией по обучению.

Для начала работы администратору необходимо нажать                                          на кнопку .

Для отмены действия администратору необходимо нажать на                   кнопку .

Далее необходимо провести обучение в соответствие с инструкцией, последовательно подключая регистратор в зарядные гнезда от первого к последнему.

При этом на рабочей области вкладки «Настройки терминала» в поле «Устройство» будут последовательно отображаться номера обученных гнезд шасси и номера используемых регистраторов.

При проведении обучения может использоваться один и тот же регистратор.

После  окончания  работы  администратору  требуется  повторно нажать  на  кнопку .

На экране отобразится сообщение о завершении обучения портам.

Для продолжения работы администратору необходимо нажать на               кнопку .

Для выхода в начальное окно «Текущее состояние» администратору требуется нажать на кнопку .

2.7. Работа с функциональной кнопкой «Открыть дверь»

Функциональная кнопка открыть дверь предназначена для администратора и привилегированных пользователей (оператор, настройщик системы).

Кнопка служит для обеспечения контроля и обслуживания терминала.

Для того чтобы открыть дверь  администратору  необходимо   нажать  на кнопку , расположенную в левой рабочей области окна «Текущее состояние»  –  дверь терминала приоткроется, а кнопка  заменится                 на    .

После   закрытия   двери    символ       снова   автоматически

поменяется на символ .

2.8. Работа с вкладкой «Склад»

Для перехода во вкладку «Склад» администратору требуется нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области окна «Текущее состояние».

Вкладка «Склад» используется для просмотра и редактирования информации по регистраторам, зарегистрированным в системе.

Окно вкладки «Склад» содержит:

- основную рабочую область, в которой располагается интерактивная таблица, отображающая список регистраторов, зарегистрированных в системе, инвентарный номер, тип, информацию о местонахождении, а так же заметки о текущем состоянии устройств;

- левую рабочую область, в которой располагаются панель навигации с функциональными кнопками.

    - Атрибуты интерактивной таблицы, расположенной в основной рабочей области вкладки «Склад», приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Атрибуты вкладки «Склад»

| № п/п | Атрибуты | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство | Аппаратный (внутренний) номер. Заполняется системой автоматически. |
|  | Номер | Инвентарный номер регистратора. Изменяется администратором в случае необходимости |
|  | Статус | Местоположение регистратора. В данном поле отображается номер гнезда, в котором в данный момент находится регистратор или его сдача на склад. Заполняется системой автоматически |
|  | Пользователь | ФИО пользователя, взявшего регистратор последним. Заполняется системой автоматически |
|  | Дата | Дата последнего взятия (если находится на складе или у пользователя) либо возврата (если находится в терминале) регистратора. Заполняется системой автоматически |
|  | Тип | Модель регистратора. Заполняется администратором в обязательном порядке во избежание сброса настроек регистраторов |
|  | Заметки | Комментарий к конкретному экземпляру регистратора. Добавляется администратором в случае необходимости |

    - Элементы управления левой рабочей области вкладки «Склад» приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Элементы управления вкладки «Склад»

| № п/п | Элемент управления | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комментарий | Используется для ввода комментария к выделенной строке |
|  |  | Изменить номер | Используется для ввода инвентарного номера регистратора. В случае отсутствия инвентарного номера в окне «Текущее состояние» на графическом изображении регистратора будет отображаться аппаратный номер |
|  |  | Склад | Используется для передачи регистратора на склад. Позволяет открепить от пользователя регистратор, чтобы тот мог получить другое устройство. При этом открепленный регистратор будет числиться на складе |
|  |  | Выбор модели регистратора | Используется для выбора модели регистратора |

      - Для того чтобы добавить комментарий по определенному регистратору, администратору необходимо выбрать строку с нужным устройством, выделить ее однократным нажатием, а затем нажать                                 на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Склад».

На экране отобразится окно для ввода комментария к выделенному регистратору.

Для подтверждения внесенного комментария администратору необходимо нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

      - Для того чтобы изменить номер регистратора администратору необходимо выбрать строку с нужным устройством, выделить ее однократным нажатием, а затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Склад».

На экране отобразится окно «Регистратор» для ввода нового номера для выделенного устройства.

Для подтверждения внесенных изменений после ввода нового номера администратору необходимо нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

      - Для того чтобы переместить регистратор на склад администратору необходимо выбрать строку с нужным устройством, выделить ее однократным нажатием, а затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Склад».

На экране отобразится окно «Склад».

Для   подтверждения  переноса   устройства   на   склад   администратору

необходимо нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

Внимание!

Процедуру сдачи на склад следует применять для тех регистраторов, которые не используются в системе и не вставляются в шасси.

Если регистратор будет снова установлен в шасси, он автоматически списывается со склада и прикрепляется к новому пользователю.

Примечание!

При нажатии на кнопку  без выделения строки с нужным устройством,  на  экране   отобразится   сообщение:   «Выданные   устройства отсутствуют в списке выбранных».

Для выхода из окна и продолжения работы администратору требуется нажать на кнопку  .

      - Тип регистраторов указывается на заводе-изготовителе Терминала.

При добавлении новых регистраторов администратору также необходимо указать их тип.

Для того чтобы установить/изменить тип определенного регистратора, администратору необходимо выбрать строку с нужным устройством, выделить ее однократным нажатием, а затем нажать на кнопку , расположенную в левой рабочей области вкладки «Склад».

На экране отобразится окно выбора типа регистратора из выпадающего списка.

Для указания типа регистратора администратору необходимо нажать на кнопку   и в выпадающем списке выбрать строку с требуемой моделью устройства.

Для подтверждения выбора устройства администратору необходимо нажать на кнопку .

Для отмены действия администратору требуется нажать на кнопку .

Для выхода в начальное окно «Текущее состояние» администратору требуется нажать на кнопку .

Внимание!

Если не указать тип устройства, возможна рассинхронизация времени регистратора с фактическим, и все медиафайлы данного устройства будут датированы неверно.

2.9. Работа с функциональной кнопкой «Передать настройки»

Функциональная кнопка , расположенная в левой рабочей области окна «Текущее состояние», предназначена для администратора и привилегированных пользователей (оператор, настройщик системы) и служит для передачи измененных настроек регистратора в доступные для работы устройства.

После внесения необходимых изменений в настройки регистратора во вкладке «Настройки регистратора» для начала процесса передачи настроек администратору необходимо нажать на кнопку  на экране вкладки «Текущее состояние».

На экране отобразится окно с сообщением о начале процесса передачи настроек в доступные для работы устройства.

Для подтверждения передачи настроек администратору необходимо нажать на кнопку .

До завершения процесса передачи настроек регистратора в доступные для работы устройства остальные кнопки окна «Текущие настройки» будут неактивны.

Завершение процесса передачи настроек отображается на главной рабочей области при помощи индикатора № 3 (см. п. 2.2.1. настоящего Руководства по эксплуатации).

Внимание!

1) Для корректного завершения передачи настроек пользователю запрещено извлекать или устанавливать регистраторы до окончания процесса.

2) При открытой двери терминала кнопка  будет неактивна и передача настроек невозможна.

3. В случае некорректного завершения процесса необходимо повторно нажать на кнопку  и заново передать настройки в доступные устройства.

2.10. Завершение работы

Для завершения работы администратору требуется убедиться, что электромеханическая защелка металлической двери закрыта, затем нажать на кнопку , расположенную в нижней части левой рабочей области окна «Текущее состояние».

В случае корректного завершения сеанса на экране должно отобразиться диалоговое окно приглашения к началу работы.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице 15 приведены возможные ошибки по работе с программой, причины и методы их устранения.

Таблица 15 – Возможные ошибки и методы их устранения

| № п/п | Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователь не может войти в систему с помощью карты доступа | При добавлении/редактировании пользователя в разделе «Карточка пользователя» не введены все обязательные параметры: не зарегистрирована карта доступа, не заданы фамилия, логин или пароль, не выданы права доступа | Проверить карточку пользователя и ввести необходимые обязательные параметры |
|  | Пользователь не может войти в систему через логин/пароль | При добавлении/редактировании пользователя в разделе «Карточка пользователя» не введены все обязательные параметры: не заданы фамилия, логин или пароль, не выданы права доступа | Проверить карточку пользователя и ввести необходимые обязательные параметры |
|  | Расположенные к кредлах терминала регистраторы не отображаются в графическом режиме в окне «Текущее состояние», при установке регистраторов слышен звуковой сигнал | В результате неверных действий пользователя сбита инициализация кредлов | Для восстановления корректной работы системы необходимо произвести обучение портов согласно п.2.6.2.3. настоящего РЭ |
|  | При возврате регистратора в терминал длительное время нет сигнала индикации | Регистратор неправильно вставлен в кредл | Необходимо вытащить регистратор, подождать 15 секунд, а затем заново вставить его в любой незанятый кредл |
|  | Неисправна металлическая дверь терминала | Механическое повреждение | Терминал остается работоспособен, но кнопки «Открыть/ закрыть» дверь неактивны. Для завершения секанса пользователя при возникновении сообщения «Для завершения работы – Закройте дверь» необходимо нажимать кнопку «Назад». |
|  | В разделе «Карточка пользователя» не прикрепляется карта доступа, ранее зарегистрированные карты доступа не распознаются системой | Сбой в работе кардридера | Необходимо перезапустить терминал с помощью выключения питания |
|  | При установке фильтра в интерактивной таблице не отображается никаких данных | Неправильно задан период – некорректно введены границы периода из выпадающего календаря в поле фильтров поиска. Включены сразу несколько взаимопротиворечащих фильтров | Корректно установить фильтры поиска |
|  | Не воспроизводятся фото/видеофайлы | Во вкладке «Настройки сервера» некорректно указаны расширения изображения/расширения видео | Необходимо установить формат строки для корректной работы, согласно таблице 11 (п. 2.6.2.1.) настоящего РЭ |
|  | Регистратор производит запись медиафайлов с неверной датой/временем | Некорректно переданы настройки регистраторов. Неверно указан тип регистратора | Необходимо заново установить регистратор в стойку Терминала и корректно провести передачу настроек согласно п. 2.9 настоящего РЭ. Убедиться, что в интерактивной таблице вкладки «Склад» (п. 2.8 настоящего РЭ), отображающей список регистраторов, зарегистрированных в системе, верно указан тип регистратора. В случае ошибки необходимо указать правильный тип регистратора согласно п. 2.8.2.4 настоящего РЭ, а затем заново провести процесс передачи настроек согласно п. 2.9 настоящего РЭ |
|  | В терминале отображается окно «Для завершения работы – Закроете дверь» | После взятия/возврата регистратора пользователь забыл закрыть дверь | Для продолжения работы требуется закрыть дверь, либо нажать кнопку «Назад». Разлогин произойдет автоматически |

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| --- | --- |
| ПАВР | Портативные аудио-видеорегистраторы |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| СКУД | Системы контроля и управления доступом |
| УР | Устройство регистрации |
| ФИО | Фамилия Имя Отчество |

# Footnotes

Название и количество полей может быть изменено при инсталляции программы.

# Text boxes

№ 1 - Зарядка АКБ

№ 3 - Передача настроек

№ 2 - Загрузка файлов